## Slide 1
DVGW-Informationsveranstaltung am 2.09.2022 in Lübeck
Energiewirtschaft im Wandel
Dipl.-Ing. Rolf Müller-Hermes, Sophienstr. 24, 23560 Lübeck, 0172-4115240, muellerhermes@web.de, www.muellerhermes.de

## Slide 2: Gliederung des Vortrages „Energiewirtschaft im Wandel“
Vergangenheit
(Grundlagen)
Gegenwart
Zukunft
Datenplattformen
Energiewende, dargestellt an aktuellen Zahlen der BNetzA
Hinweis aus Schwachstellen
Life-Daten und Simulation
Gas
Strom
Fernwärme
Wasser
Beispiele für laufende Projekte
  Speicher (Fernwärme, Strom)
  Erzeugung
Wandel
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 3: Wie alles begann: Wasserversorgung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
bedeutet Leben
bedeutet also Macht
Wasserrechte

## Slide 4: Wie alles begann: (Erd)gas
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Leuchtgas-Nutzung ab Anfang 1800
Erdgas ab ca. 1962 in BRD
1820 brannten in London ca. 51.000 Leuchtgas-
Gas-Lichter / Laternen
bedeutet Licht, Wärme, Energie, Leben
bedeutet also Macht
Kohlevergasung
Brenngas
Leuchgtgas

## Slide 5: Wie alles begann : Wärmeversorgung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Nahwärmeversorgung:
Wärmeerzeugung in einem Gebäude und
Versorgung benachbarter Gebäude
Fernwärmeversorgung:
Erzeugung in einem Kraftwerk und Ver-
sorgung z.B. einer Stadt mit Wärme über
eigenes Fernwärmenetz
Kraft-Wärme-Kopplung:
Erzeugung von Wärme in einem BHKW
mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom;
je nach Größe des BHKW Verteilung
über Nah- oder Fernwärmeleitungen
Erdwärme:
z.B. auf Island; Ansätze in BRD allerdings
mit Problemen (Mikro-Beben)

## Slide 6: Wie alles begann : Stromversorgung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Nachweislich:
Elektrische Glühlampen ab ca. 1850
Erstes elektrisches Verteilsystem 1882
in Manhatten, 400 Edisson Lampen
„Bagdad Batterie“, ca. 250 v.Chr., 0,78 V
Tongefäß, Kupferzylinder, Eisenstäbchen
Durchbruch erfolgte auf Weltausstellung,
1900 in Paris, 40.000 Glühlampen,
6.000 Bogenlampen

## Slide 7: Entwicklung der Energieversorgung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
bis 1996 entstehen ca. 1.500 Energie-versorger / Stadt-werke / Zweckver-bände in Deutsch-land als regionale Monopole
Wärme
Kraftwerks-Wärme oder/und KWK
Römerzeit: Nah- und Erdwärme
Griechenland und altes Rom:
Vergabe von Wasser und Brunnen-Rechten
Rom und Mittelalter: Wassertransport und Zisternen
Wassergewinnung aus Oberflächenwasser und Flachbrunnen
mit wachsendem Verständnis von Bau/ Chemie:
Förderung aus Tiefbrunnen, Speicherung, Aufbereitung, etc.
Ab dem Mittelalter:
Bau von Wasserwerken / sog. Wasserkünsten
Wasser
1810:
die ersten Stadtwerke in London für die Gasversorgung
1825:
die ersten Stadtwerke in Deutschland in Hannover und Berlin bzw. als Gemeindewerke
Erdgas als Heizmittel;
Erdgasförderung, Druckstufen, Gasometer, Verteil und Transportnetze
Gas
1884:
die ersten Stadtwerke für Stromerzeugung und Verteilung in Deutschland
Strassenbeleuchtung per Leuchtgas
Wohnungsbeleuchtung per Leuchtgas
Stromerzeugung aus Kraftwerken, Verteil- und Transportnetze, Spannungsebenen
Strom

## Slide 8: Prinzip des Baus von Versorgungsstrukturen / Netzen:
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Dimensionierung der Leitungen grundsätzlich Top-Down
Erzeugung / Gewinnung / Quelle
Transport-Ebene
Verteilung
Abnehmer / Kunde
über
über
zum
aus

## Slide 9: In Netzen gelten die „Kirchhoffsche Gesetze“
Einspeise-
Knoten
Ausspeise-
Knoten
Ausspeise-
Knoten
Kanten
Kanten
Kanten
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
10 KW
4 KW
z.B. 6 KW
Knoten
Knoten
Knoten
Kanten
Kanten
Kanten
10 KW
4 KW
z.B. 6 KW
z.B. 8 KW
2 KW
2 KW
Jede Masche eines Versorgungsnetzes besteht aus 3 Knoten und 3 Kanten.
In einer Masche entspricht die Summe der zufließenden Ströme der Summe der abfließenden Ströme.
In jedem Knoten ergibt die Differenz der zufließenden Ströme und der abfließenden Ströme immer 0.
2 KW Solarstrom
Knoten
Knoten
Knoten
Kanten
Kanten
Knoten
Knoten
Knoten
Kanten (Leitungen)
Kanten
Kanten
Masche

## Slide 10: Rollenverteilung nach Auflösung der Monopole => Regulierung des Energiemarktes
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Bezugsvertrag
Übertragungsnetzbe-treiber(Regelzone)
Erzeugung
Verteilnetzbetreiber
(DSO) + (TNS)
Anschlussnehmer (Eigentümer, Vermieter)
Anschlussnutzer (Endkunde, Mieter)
Bilanzkreis-Koordinator
Handel (BKV)
Vertrieb
Messstellenbetreiber
Messdienstleister
Messrahmenvertrag
Messstellenrahmenvertrag
MSB-MDL- Vertrag
Messdienstleistungsvertrag
Messstellenvertrag
Anschlussnutzungsvertrag
Anschlussnutzungsvertrag
Stromnutzungs- vertrag
Miet- vertrag
Netzanschluss- vertrag
Lieferanten- rahmenvertrag (Netznutzung)
Rahmenvertrag
Netznutzungs- vertrag
Bilanzkreis- vertrag
Zuordnungs- ermächtigung
Verpflichtender Informationsaustausch
Zwischen den Rollen; Zeitraster: 15 min
=> Marktkommunikation
4 Regionalzonen:
TenneT
50Hertz
Amprion
Transnet BW

## Slide 11: Gliederung des Vortrages „Energiewirtschaft im Wandel“
Vergangenheit
(Grundlagen)
Gegenwart
Zukunft
Datenplattformen
Energiewende, dargestellt an aktuellen Zahlen der BNetzA
Hinweis aus Schwachstellen
Life-Daten und Simulation
Gas
Strom
Fernwärme
Sparmaßnahmen
Speicher (Fernwärme, Strom)
Erzeugung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 12: Aktueller Status der Energiewirtschaft: Offene Marktkommunikation, Datenplattformen für alles
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Alle Marktteilnehmer sind verpflichtet zur:
Einhaltung der Marktregeln
Diskriminierungsfreien Bereitstellung von Daten auf berechtigte Nachfrage
Einhaltung wird durch Bundesnetzagentur überwacht !
Offenlegung von Marktdaten über die Transparenzplattformen von
  der Bundesnetzagentur (BNetzA) => www.smard.de
  dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (entsoe) => www.entsoe.eu
  dem Verband Europäischer Fernleitungsgasnetzbetreiber (entsog) => www.entsog.eu
  der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber => www.netztransparenz.de (hier auch alle Informationen über die EEG-Anlagen)
  ………….

## Slide 13: Beispiel: EEG-Anlage-Daten aus www.netztransparenz.de
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 14: Beispiel: EEG-Anlage-Daten aus www.netztransparenz.de
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
kWh
kWh

## Slide 15: Beispiel: EEG-Anlage-Daten aus www.netztransparenz.de Visualisierung über Google Earth Pro
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 16: Beispiel: Netzplanung www.netzentwicklungsplan.de
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 17: Beispiel: Transparenz-Plattform der entso-g (seit 2014) Ausbalancierung und Stabilisierung der europäischen Gas-Netze (Transportnetze)
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 18: Beispiel: Transparenz-Plattform der entso-g (seit 2014) Füllstände derr Gasspeicher
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 19: Beispiel: entso-g: Transparenz über Leitungen, Speicher, Kapazitäten, usw.
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 20: Gründung der Entso-e: Transparenz-Plattform seit 2009 Ausbalancierung und Stabilisierung der europäischen Strom-Netze (Transportnetze)
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 21: Entso-e: Transparenz-Plattform seit 2009 Ausbalancierung und Stabilisierung der europäischen Strom-Netze (Transportnetze)
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 22: Aktueller Status der Energiewirtschaft: Offene Marktkommunikation, Datenplattformen für alles
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Alle Marktteilnehmer sind verpflichtet zur:
Einhaltung der Marktregeln
Diskriminierungsfreien Bereitstellung von Daten auf berechtigte Nachfrage
Offenlegung von Marktdaten über die Transparenzplattformen von
  der Bundesnetzagentur (BNetzA) => www.smard.de
  dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (entsoe) => www.entsoe.eu
  dem Verband Europäischer Fernleitungsgasnetzbetreiber (entsog) => www.entsog.eu
  Der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber => www.netztransparenz.de
  ………….
Was machen wir mit diesen Informationen ?

## Slide 23: Deutschlands Energiewende / Energie-Status kritisch betrachtet: verpflichtende Offenlegung von Daten der Energiewirtschaft (=> Transparenz), meist 15 min-Werte
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Um die Diskriminierungsfreiheit jederzeit gewährleisten zu können, hat die BNetzA mit ihren Vorgaben alle Energieversorger
In Deutschland auf „Informations-Transparenz“ verpflichtet. Dadurch werden auch die Prozesse und Zusammenhänge transparent.
Internationale Plattform für Netzbetrieb
Nationale Plattform der BNetzA + BeNeLux
Nationale Plattform EEG-Anlagen und Netze
Daten
Beispiel: Marktkommunikation 50 Hertz

## Slide 24: Echte Daten und Auswertungen mit Smard.de
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 25: Gegenwart: eine der primären Datenquellen für die Energiewirtschaft
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Die Energieversorger sind verpflichtet, bestimmte Informationen an die Bundesnetzagentur (BNetzA) weiterzuleiten, die dann unter www.smard.de veröffentlicht werden.
Lifedemo-Start
Lifedemo-Ende

## Slide 26
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Darstellung der Realisierte Strom-Erzeugung mit EEG und konventionellen Anlagen, realisierter Verbrauch, Außenhandelspreise, etc. in beliebigen Zeitfenstern

## Slide 27
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Auswahl der anzuzeigenden Daten: hier Realisierte Erzeugung
Auswahl der Zeitlinie für die Betrachtung
Geogr.
Region der Be-
trachtung
Wahl von zusätzlichen Informationen: hier Stromverbrauch, realisierter Stromverbrauch

## Slide 28
Beispiel: Die Stromerzeugung jeglicher Art wird dauernd mit einer bis zu 15-min-scharfen Auflösung veröffentlicht.
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 29
Es lassen sich Erzeugung und der realisierte Verbrauch in einem Diagramm darstellen.
Realisierter Verbrauch
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 30
Auf www.smard.de lässt sich auch die Handelssicht von Strom aus deutscher Sicht visualisieren.
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 31
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Ein typisches Energieerzeugungsband für Deutschland mit Daten der BNetzA
mit dem realisierten Verbrauch (rote Linie) vom 25.7.2022 - 4.8.2022: Heile Energiewelt ?

## Slide 32
Beispiel für Auswertung der Informationen:
Dienstag, 23.April 2019, sehr windig, 100 % Sonne
Sicht Deutschland
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 33
Beispiel für Auswertung der Informationen:
Dienstag, 23.April 2019, sehr windig, 100 % Sonne
Sicht 50 Hertz
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 34
Beispiel für Auswertung der Informationen:
Dienstag, 23.April 2019, sehr windig, 100 % Sonne
Sicht Amprion
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de3

## Slide 35
Beispiel für Auswertung der Informationen:
Dienstag, 23.April 2019, sehr windig, 100 % Sonne
Sicht TenneT
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 36
Beispiel für Auswertung der Informationen:
Dienstag, 23.April 2019, sehr windig, 100 % Sonne
Sicht Transnet BW
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 37
Beispiel für Auswertung der Informationen:
Dienstag, 23.April 2019, sehr windig, 100 % Sonne
Vergleich der realisierten Strom-Erzeugungsmengen
Keine Gaskraftwerke
Kein Wind-Offshore
Keine Atomkraftwerke
Keine Pumpspeicher
Kein Wind-Offshore
Keine Braunkohle

## Slide 38: Könnten wir unseren Verbrauch mit Strom nur aus erneuerbaren Energiequellen decken ? Beispiel für einen Werktag mit optimalen Bedingungen für erneuerbare Energie: strahlender Sonnenschein, warm, viel Wind Dienstag, 23.04.2019
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 39: Sichtweise 1: Zentralistische Sicht einer Bundesregierung, Partei, deutschlandweiten Interessenvertretern, etc.
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 40
3
Deutschlandweite Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung; Istzustand: alle Energieträger werden genutzt
Sieht ja gar nicht so schlecht aus; Energieüberschuss; das Delta des Überschuss entspricht aktuell exakt der exportierten Strommenge; Ausstieg aus Atom-energie und fossilen Brennstoffen sieht gut aus; wir sind auf dem richtigen Weg
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 41
Deutschlandweite Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung ohne Atomstrom
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 42
3
Deutschlandweite Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung ohne Atomstrom und ohne Braunkohle
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 43
Deutschlandweite Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung ohne Atomstrom, ohne Braunkohle und ohne Steinkohle
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 44
Deutschlandweite Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung ausschließlich aus regenerativen Quellen
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 45
Hier liegt der aktuell größte Fehler von Politikern und Meinungsbildnern der/über die deutschen Energiewirtschaft:
„ganzheitliches Denken ohne Berücksichtigung physikalischer Grundgesetze“
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 46: Sichtweise 2: Regelzone 50Hertz
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 47
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung; Istzustand: alle Energieträger werden genutzt: 50 Hertz
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 48
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung nach Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie: 50 Hertz
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 49: Sichtweise 3: Regelzone Amprion
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 50
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung; Istzustand: alle Energieträger werden genutzt: amprion
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 51
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung nach Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie: amprion
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 52: Sichtweise 4: Regelzone TenneT
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 53
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung; Istzustand: alle Energieträger werden genutzt: TenneT
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 54
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung nach Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie: TenneT
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 55: Sichtweise 5: Regelzone Transnet BW
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 56
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung; Istzustand: alle Energieträger werden genutzt: Transnet BW
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 57
Regionale Sicht an einem für EEG-Strom optimalen Tag auf den realisierten Verbrauch und realisierte Erzeugung nach Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie: Transnet BW
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 58: Sichtweise 6: Energiewirtschaft im Außenhandel
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 59
Regionale Sichten und was passiert, wenn wir einen Überschuss an Strom haben; Beispiel: 23.04.2019
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 60
Strom Aussenhandels-Bilanz am 23.4.2019, einem für EEG-Anlagen optimalen Tag mit viel Wind und viel Sonne: Deutschland exportiert wegen fehlender Speicher zum Teil gegen Bezahlung/verschenkt den Strom
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 61
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Vorsicht mit generellen Aussagen zum Thema „Energiewende“; Pauschale Statistikaussagen über ganz Deutschland spiegeln nicht das tatsächliche Bild der Energiewende wieder !!!
regional gravierende Unterschiede führen politische Pauschalaussagen ad absurdum
Für eine erfolgreiche Energiewende fehlen
  das Verständnis über die Energieversorgung fehlt
    => neues Mind-Set) für Stromerzeugung und –verteilung und –speicherung und zu –prozessen muss dringend aufgebaut werden; andernfalls erfolgt die Wissensbeschaffung durch Lobbyisten
  ein neues Leitungsnetz, das sich nicht am Schnitt der Regionalzonen sondern am Energie-Bedarf Deutschlands orientiert
  große Strom-Speichermöglichkeiten
  Wärmeversorgung(skonzepte) nach Kohleausstieg durch den Wegfall der Kraft-Wärme-Kopplung
Gas / Wasserstoff bekommt einen völlig anderen Stellenwert in Deutschland.
Zusammenfassung der Life-Demo vom 2.9.2022

## Slide 62: Gliederung des Vortrages „Energiewirtschaft im Wandel“
Datenplattformen
Energiewende, dargestellt an aktuellen Zahlen der BNetzA
Hinweis aus Schwachstellen
Life-Daten und Simulation
Gas
Strom
Fernwärme
Sparmaßnahmen
Speicher (Fernwärme, Strom)
Erzeugung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Vergangenheit
(Grundlagen)
Gegenwart
Zukunft
Wandel

## Slide 63: Thesen zur Bewertung der Herausforderungen einer zukünftigen Energiewirtschaft
Ressourcen (Fossile Energieträger) werden immer knapper
Energie wird immer teurer
Commodity-Lebensstil („bei mir kommt der Strom aus der Steckdose“) kommt unter Kostendruck
Wunsch auf Energie-Unabhängigkeit nimmt zu
Bevölkerungsdichte nimmt zu
Markt der Stadtwerke Vertriebe und Holdings gerät zunehmend unter Kostendruck / aktuell sogar Insolvenz-Gefahr
Immer mehr Politiker wollen keine Entscheidungen treffen bzw. deren Konsequenzen zu tragen
Macht der Medien/des Internet als „Meinungsbildner und –macher“ wird immer gefährlicher
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 64: Energieversorgung aktuell: Erdgas in der Gegenwart und nahen Zukunft
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Aktuelle Schlagzeilen in der Presse
Kurzfristige Wiederaufnahme der
Gaslieferung per Pipeline aus Russland ???
Gas-/Ölreserven in BRD reichen für 30-40 Jahre, Förderung per Fracking
Ersetzt LNG russisches Gas ?

## Slide 65: Energieversorgung aktuell: Erdgas in der Gegenwart und nahen Zukunft
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Aktuelle Schlagzeilen in der Presse
4 schwimmende LNG Terminals wurden gechartert und werden die Gasversorgung sichern
  Brunsbüttel
  Wilhelmshafen
  Stade
  Lubmin
Wilhelmshafen
Brunsbüttel
Lubmin
Stade
Die Realität:
Das beschleunigte Antragsverfahren für den Bau des LNG-Terminals Brunsbüttel läuft.
Baubeginn: demnächst
Anbindung an das Versorgungsnetz der Stadtwerke Brunsbüttel voraussichtlich bis Ende 2022
Anschluss an das deutsche Fernleitungsnetz (54 km) nicht vor Ende 2023/2024
LNG: Infrastruktur hat Priorität
kiel. Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt hat die Bedeutung der geplanten Infrastruktur für Flüssigerdgas in Brunsbüttel hervorgehoben. Diese könne einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten und genieße hohe Priorität, sagte der Grünen-Politiker gestern. „Wir werden die Zulassungsverfahren so schnell wie möglich zum Abschluss bringen.“
Quellenangabe: Lübeck vom 31.08.2022, Seite 5

## Slide 66: Heisst die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland LNG ?
Steckbrief: LNG vom Tanker bis zum Erdgas
Entladedauer LNG-Tanker: ca. 20 h
Dauer Re-Gasifizierung auf schwimmendem Terminal: ???
Kapazität eines schwimmenden LNG-Terminals: 170.000 m³
Anzahl der von BRD georderten Terminals: 4 Stück
QMax-Tanker: 266.000 m³ reicht für 70.000 Haushalte
BRD: 40,6 Mio. Haushalte
Bedarf: 152 Qmax-Tanker / Jahr reichen zur Versorgung den deutschen Gas--Haushalte
Anzahl LNG-Tanker weltweit, Stand: 2021
bis 266.000 m³ 15
210.000 – 217.000 m³ 31
170.000 – 210.000 m³ 249
150.000 – 170.000 m³ 131
90.000 – 150.000 m³ 199
< 90.000 m³ 75
Quelle: Deutsches statistisches Institut
Bedarfskalkulation auf Daten des Statistischen Bundesamtes
Anzahl Gas-Hausanschlüsse in BRD:
31,55 Mio. Stand 2020
Wenn 266.000 m³ für 70.000 Hausanschlüsse, dann BRD Bedarf ca 120 Mio. m³
Pro Jahr durchgehend 705 LNG-Frachter (mit je 170.000 m³)
Logistik im Sommer und im Winter ?????
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 67: Heisst die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland LNG ?
Funktionsmodell eines schwimmenden LNG-Terminals (FSRU: Floating Storage and Regasification Units) mit Landinfrastruktur
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 68: Das LNG-Terminal in Maasflakte (Holland)
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
LNG-Terminal Maasflakte:
Umfang: 20 km
Fläche: 5 km²
Gleichzeitige Entladung 3 Qmax-Tanker
Lübeck Altstadtinsel:
Umfang: 4,4 km
Fläche: 1,3 km²
fakten-und-zahlen-rotterdamer-hafen.pdf (portofrotterdam.com)
LNG wird in BRD nicht vor 2024 in kommerziellem Stil nutzbar sein und ist nur eine von mehreren Energieversorgungs-Komponenten für Deutschland.

## Slide 69: Heißt die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland Wasserstoff ?
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 70
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Energiespeicher Wasserstoff

## Slide 71
H2-Erzeugungsanlage
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Energiespeicher Wasserstoff
Geoportal Bayern

## Slide 72
Detailbetrachtung: H2-Erzeugungsanlage
Die Anlage soll lt. Projektbericht speicherbare 900 t Wasserstoff / Jahr erzeugen; was bedeutet das eigentlich ?
Die Verstromung von 900.000 kg H2/ Jahr * 33,33 kWh / kg => 29.997.000 kWh /Jahr => ca. 30.000 MWh / Jahr => erzeugt 30 GWh / Jahr potenzieller Strom-Ertrag
Diese Menge reicht aus, um ca. 8.500 Haushalte (bei 3.500 kWh/Jahr und pro Haushalt => 4 Personen) zu versorgen.
Der Strombedarf für die Erzeugung von 1 kg Wasserstoff ist derzeit ein Energieaufwand von 55 kWh erforderlich.
Wirkungsgrad angenommen mit 60 %. Das bedeutet: man benötigt zur Erzeugung von 900 t H2/Jahr 49.500.000 kWh
Bei der Elektrolyse fällt auch Sauerstoff im Verhältnis 2 : 1 an (H2O); das wären in Wunsiedel 450 t Sauerstoff / Jahr Nebenprodukt
Für die Erzeugung von 1 kg Wasserstoff ist die neunfache Menge an Wasser erforderlich. Das bedeutet, es werden
900.000 kg * 9 = 8.100.000 kg / l Wasser benötigt. 1 m³ Wasser wiegt ca. 1 t, also beträgt der Wasserbedarf 8.100 t Wasser Wasserbedarf
Ein Tanklaster hat eine Kapazität von 20.-30.000 l, also 20-30 m³. Das wären mit dem Mittelwert 25 m³ gerechnet
insg. 1.620 Tanklaster. Bei einer kontinuierlichen Lieferung wären das ca. 4 Tanklaster pro Tag
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Energiespeicher Wasserstoff

## Slide 73
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Erzeugung von 1 kg Wasserstoff benötigt 9 kg Wasser
Die Elektrolyseanlage „Wunsiedel 2“ soll 900 Tonnen Wasserstoff / Jahr erzeugen
  Benötigt werden 8.100 Tonnen Wasser => 8.100 m³ Wasser / Jahr = ca. 65 Schwimmbecken Wasser (25 m * 10 m * 2,5 m)
  900 Tonnen Wasserstoff / Jahr reichen für ca. 8.500 Haushalte mit 4 Personen
In Deutschland gibt es 41,5 Mio. Haushalte (Stand: 2019)
Nur die Haushalte in Deutschland würden 4,4 Mio. t Wasserstoff benötigen; ca. 39 Mio. t Wasser = ca. 39 Mio m³
(Ratzeburger See hat 14,3 km² Fläche; angenommene Tiefe im Schnitt 2 m => 14,3 km ² * 1.000 m²/km² * 2 m = 28.600 m³ ; für den Bedarf von Deutschland wären das 1.363 mal der Ratzeburger See austrocknen
Lübecker Bucht = ca. 400 km², durchschnittliche Tiefe 8 m => 400 km² * 1.000 m²/km² * 8 m = 3.200.000 m³ =
Ostsee von Flensburg über Fehmarn und Lübecker Bucht bis Rügen und an dänischer Küste zurück bis Flensburg = 9.537 m² * 1.000 m²/km² und mittlerer Wassertiefe von 11 m = 39 Mio. m³
Ist Wasserstoff die Zukunft als Energieträger für Deutschland ???

## Slide 74
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Wasserbedarf Jahresproduktion Wasserstoff für Deutschland per Elektrolyse

## Slide 75
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Erzeugung von 1 kg Wasserstoff benötigt 9 kg Wasser
Die Elektrolyseanlage „Wunsiedel 2“ soll 900 Tonnen Wasserstoff / Jahr erzeugen
  Benötigt werden 8.100 Tonnen Wasser => 8.100 m³ Wasser / Jahr = ca. 65 Schwimmbecken Wasser (25 m * 10 m * 2,5 m)
  900 Tonnen Wasserstoff / Jahr reichen für ca. 8.500 Haushalte mit 4 Personen
In Deutschland gibt es 41,5 Mio. Haushalte (Stand: 2019)
Nur die Haushalte in Deutschland würden 4,4 Mio. t Wasserstoff benötigen; ca. 39 Mio. t Wasser = ca. 39 Mio m³
(Ratzeburger See hat 14,3 km² Fläche; angenommene Tiefe im Schnitt 2 m => 14,3 km ² * 1.000 m²/km² * 2 m = 28.600 m³ ; für den Bedarf von Deutschland wären das 1.363 mal der Ratzeburger See austrocknen
Lübecker Bucht = ca. 400 km², durchschnittliche Tiefe 8 m => 400 km² * 1.000 m²/km² * 8 m = 3.200.000 m³ =
Ostsee von Flensburg über Fehmarn und Lübecker Bucht bis Rügen und an dänischer Küste zurück bis Flensburg = 9.537 m² * 1.000 m²/km² und mittlerer Wassertiefe von 11 m = 39 Mio. m³
Wasserstoff wird nur eine Energie-Versorgungskomponente für Deutschland sein. Die Herstellung aus grünem Wasserstoff in Deutschland durch Elektrolyse ist auf Grund der klimatischen Gegebenheiten nicht sinnvoll. Der Import von grünem Wasserstoff ist nur eine weitere Abhängigkeit eines Energieimport.
Ist Wasserstoff die Zukunft als Energieträger für Deutschland ???

## Slide 76
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Die Energieversorgung der Zukunft
Es stellt sich nicht die Frage: Erdgas oder Wasserstoff, fossile oder regenerative Energie.
In der Zukunft (ca. 10 Jahre) wird es einen Mix aus Energieträgern geben, der sich an der Verbrauchsart (privat oder industriell) orientiert.
im privaten und öffentlichen Bereich 127.426 GWh (*)
ca. 30 % des BRD-Energie Verbrauchs
für elektrische
Verbraucher
für Wärmeerzeugung
Warmwasser
Heizung
im industriellen Bereich 418.626 GWh (*)
ca. 70 % des BRD-Energie-Verbrauchs
Verwaltung
Fertigung
für Fortbewegung
privat
ÖPNV
Transport
Erdgas
Öl
Strom
Sonne
Wind
Wasserkraft
(Wasserstoff)
Abfall
Kohle
Atomkraft
Biomasse
Sonstige
Solarthermie
Geothermie
Erdgas
Öl
Wärme
ohne KWK
Ohne elektrische Wärme
Sonne
Wind
Wasserkraft
(Wasserstoff)
Abfall
Kohle
Atomkraft
Biomasse
Sonstige
Erdgas
Öl
Fortbe-wegung
Sonne
Wind
Wasserkraft
(Wasserstoff)
Abfall
Kohle
Atomkraft
Biomasse
Sonstige
z.B. Biofuels
* Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021
* Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021

## Slide 77
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Die Energieversorgung der Zukunft
Es stellt sich nicht die Frage: Erdgas oder Wasserstoff, fossile oder regenerative Energie.
In der Zukunft (ca. 10 Jahre) wird es einen Mix aus Energieträgern geben, der sich an der Verbrauchsart (privat oder industriell) orientiert.
im privaten und öffentlichen Bereich 127.426 GWh (*)
ca. 30 % des BRD-Energie Verbrauchs
für elektrische
Verbraucher
für Wärmeerzeugung
Warmwasser
Heizung
im industriellen Bereich 418.626 GWh (*)
ca. 70 % des BRD-Energie-Verbrauchs
Verwaltung
Fertigung
für Fortbewegung
privat
(ÖPNV)
Transport
Erdgas
Öl
Strom
Sonne
Wind
Wasserkraft
(Wasserstoff)
Abfall
Kohle
Atomkraft
Biomasse
Sonstige
Solarthermie
Geothermie
Erdgas
Öl
Wärme
ohne KWK
Ohne elektrische Wärme
Sonne
Wind
Wasserkraft
(Wasserstoff)
Abfall
Kohle
Atomkraft
Biomasse
Sonstige
Erdgas
Öl
Fortbe-wegung
Sonne
Wind
Wasserkraft
(Wasserstoff)
Abfall
Kohle
Atomkraft
Biomasse
Sonstige
z.B. Biofuels
* Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021
* Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021
Massiver Anstieg der Eigenversorgung (=> Stromautarkie)
  Getrieben durch Auflagen
  Getrieben durch Preisanstieg
    Private Solaranlagen (*) mit/ohne Batteriespeicher
    Solaranlagen des Vermieters
      Mieterstrom
      Beteiligungsgesellschaften
Umbau kommunaler Versorgungsstrukturen
  Quartierstrom
  Energie-autonome Stadtteile
  Wärmerückgewinnung
Engagement der Arbeitgeber (Industrie, Wirtschaft, Verwaltung)
  Parkplätze mit Solar-Anlagen-Überdachung
  Hidden-Benefits für Mitarbeiter (Ladestationen, …)
Vermarktungsmodelle
  Regionalstrom-Vermarktung
  Dachflächenvermarktung
  Freiflächenvermarktung
  * Solaranlagen in diesem Zusammenhang: Solarthermie und Photovoltaik

## Slide 78
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Zukunft der Energieversorgung für Privathaushalte
Neubau und junger Bestand:
Einfamilienhaus
Doppelhaus-Hälften
Siedlungskonzepte Zukunft
( => Energie-autarke Stadtteile)
Wärme-isoliert/Niedrigenergie
Nutzung:
  Solar-Thermie
  Solar-Strom
  Wärmepumpe
  E-Mobil
Services
  Schwarm-Solar-Strom
  Prosumer
  Gemeinsame EEG-Anlagen, etc.
  Direktvermarktung Regionalstrom
  Virtuelles Kraftwerk
Neubau und junger Bestand:
Wohnblocks
Siedlungskonzepte Zukunft
( => Energie-autarke Stadtteile)
Wärme-isoliert/Niedrigenergie
Nutzung:
  Solar-Thermie und Solar-Strom auf Flachdächern
  Nutzung Gebäude-Abwärme
  E-Mobil-Stellplätze in Garagen / Stellflächen
Services
  Miteigentum Energie
  Car-Sharing
  Energieautarkes Haus
  Wohnen im Alter
  Direktvermarktung Regionalstrom
Altbau und -Sanierung:
Großzügige EFH oder Etagen-Wohn.
Sanierungskonzepte
  Fenster
  Energiesparen
  Heizung
  Barrierefreies Wohnen
Reduzierung der Wärmeverluste
Nutzung:
  …
Services
  Mehrgenerationenhaus
Altbau und -Sanierung:
Großzügige Etagen-Wohn.
Sanierungskonzepte
  Fenster
  Energiesparen
  Heizung
  Barrierefreies Wohnen
Reduzierung der Wärmeverluste
Nutzung:
  …
Services
  Senioren-Residenz
  Betreuung
  Einkaufsservice
Nachkriegsbauten und alte Verwaltungen:
Viel Wohneinheiten
Sanierungskonzepte
  Fenster
  Energiesparen
  Heizung
  Sanieren, Sanieren, Sanieren
Sicherung der Ertragslage
Nutzung:
  Solar-Thermie und Solar-Strom auf Flachdächern
  Nutzung Gebäude-Abwärme
  E-Mobil-Stellplatze in Garagen / Stellflächen
Services
  Betreuung
  Einkaufsservice
  Bürger-/Mieterstrom
  Direktvermarktung Regionalstrom
  Virtuelles Kraftwerk
Energetische Selbstversorger
Energetische Selbstversorger
Energetische Selbstversorger
Energie-Sparen als Herausforderung
Energie-Sparen als Herausforderung

## Slide 79
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Gebäude-Klassifikation unter zukünftigen Energie-Aspekten
Neubau und junger Bestand:
Einfamilienhaus
Doppelhaus-Hälften
Siedlungskonzepte Zukunft
( => Energie-autarke Stadtteile)
Wärme-isoliert/Niedrigenergie
Nutzung:
  Solar-Thermie
  Solar-Strom
  Wärmepumpe
  E-Mobil
Services
  Schwarm-Solar-Strom
  Prosumer
  Gemeinsame EEG-Anlagen, etc.
  Direktvermarktung Regionalstrom
  Virtuelles Kraftwerk
Neubau und junger Bestand:
Wohnblocks
Siedlungskonzepte Zukunft
( => Energie-autarke Stadtteile)
Wärme-isoliert/Niedrigenergie
Nutzung:
  Solar-Thermie und Solar-Strom auf Flachdächern
  Nutzung Gebäude-Abwärme
  E-Mobil-Stellplätze in Garagen / Stellflächen
Services
  Miteigentum Energie
  Car-Sharing
  Energieautarkes Haus
  Wohnen im Alter
  Direktvermarktung Regionalstrom
Altbau und -Sanierung:
Großzügige EFH oder Etagen-Wohn.
Sanierungskonzepte
  Fenster
  Energiesparen
  Heizung
  Barrierefreies Wohnen
Reduzierung der Wärmeverluste
Nutzung:
  …
Services
  Mehrgenerationenhaus
Altbau und -Sanierung:
Großzügige Etagen-Wohn.
Sanierungskonzepte
  Fenster
  Energiesparen
  Heizung
  Barrierefreies Wohnen
Reduzierung der Wärmeverluste
Nutzung:
  …
Services
  Senioren-Residenz
  Betreuung
  Einkaufsservice
Nachkriegsbauten und alte Verwaltungen:
Viel Wohneinheiten
Sanierungskonzepte
  Fenster
  Energiesparen
  Heizung
  Sanieren, Sanieren, Sanieren
Sicherung der Ertragslage
Nutzung:
  Solar-Thermie und Solar-Strom auf Flachdächern
  Nutzung Gebäude-Abwärme
  E-Mobil-Stellplatze in Garagen / Stellflächen
Services
  Betreuung
  Einkaufsservice
  Bürger-/Mieterstrom
  Direktvermarktung Regionalstrom
  Virtuelles Kraftwerk
Energetische Selbstversorger
Energetische Selbstversorger
Energetische Selbstversorger
Energie-Sparen als Herausforderung
Energie-Sparen als Herausforderung
Was passiert hier in Deutschland ?

## Slide 80: Beispiel: EEG-Anlage-Daten aus www.netztransparenz.de Visualisierung über Google Earth Pro
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Weitere Nutzung z.B. für Solar-Anlagenplanung/Akquise

## Slide 81: Beispiel Quartierstrom Berlin: Transformation der innerstädtischen Energieversorgung: durch Strassen aufgeteile Parcellierung in Quartiere
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Das Jagdrevier: Dachflächenvermarktung, Regionalstromanbieter /
-plattformen, (Energie-)
Konzerne als Partner WoWi

## Slide 82: Transformation der innerstädtischen Energieversorgung: Ertragsseite: Simulation des möglichen Stromertrages eines Quartiers incl. Investitionsvolumen und CO2-Einsparung
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Bewertung Dachflächen aus z.B. Google Earth / GIS-Luftbildaufnahmen, etc.
Aussortierung ungeeigneter Dachflächen.

## Slide 83: Transformation der innerstädtischen Energieversorgung: Verbrauchsseite: Simulation des möglichen Strombedarfs im Quartier über Standard-Lastprofile, Friendly User, Erfahrungswerte
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Quelle: Google Earth Pro mit Excel basierten Verbräuchen
Verteilung der Stromzähler im Quartier,
Entweder: anonymisierte Zählpunktadressen oder: Annahme: je Stromzähler ein Haushalt
weitere Verprobung gegen Einwohnermeldeamtsdaten,
WoWi-Daten: Anzahl der gemeldeten Personen, m² je Wohnung, Energieausweise, Verbrauchsrechnungen friendly User, Standard-Lastprofile,
…..

## Slide 84: Transformation der innerstädtischen Energieversorgung: autarke Energieversorgungszellen => Quartierstrom => Mieterstrom
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de

## Slide 85: Transformation der innerstädtischen Energieversorgung: autarke Energieversorgungszellen => Quartierstrom => Mieterstrom, Angebot der Immobilienwirtschaft
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Quelle: GeWoBAG, Berlin

## Slide 86: Regionalstrom-Vermarktung Argumentation: Einspeisevergütung für neue EEG-Anlagen liegt aktuell zwischen 6 – 8 Cent/kWh Direkt-Vermarktung der kWh wesentlich höher
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Stadtwerke Bad Sinntal | Regionalstrom (stadtwerke-bad-sinntal.de)
PLZ: 52525

## Slide 87
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Vision:
Wie sieht der Energieversorger der Zukunft aus ?

## Slide 88
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Der Energieversorger der Zukunft: Vision ?
ein multi-funktionaler, Service-orientierter Konzern (als kommunaler Eigenbetrieb)
ein multi-funktionaler, Service- und Gewinn-orientierter Konzern (als Kapitalgesellschaft)
Holding (u.a. in Funktion des DSO)
als kommunaler Eigenbetrieb: Wahrnehmung der Interessen des obersten Dienstherren
als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen: Wahrnehmung von Geschäften im Bereich Energie / Wasser, Gewinn-Orientierung für neue Investitionen
Org.-Betreuung bei KfW-Anträgen, Firmengründung
Partnermanagement lokal und national
Controlling & Contracting
Netzbetrieb (TSO)
G/W/E/FW
Vertrieb
Kundenservices
IT und Innovation
Clientel
(Auszug)
Einzelperson
Größere Immobilien, WoWi, Kommunen, Institutionen, usw.
Bildungsein-richtungen
Firmenketten
Industriekunde
Bündelkunden / Einkaufsgemeinschaften
Portfolio
(ständig wachsend)
Solar
Klassische Heizung
Wärme-contracting
Kleine BHKW
Nahwärme-Stationen
Solar-Thermie
Wärmerück-gewinnung
Wind
Energie-speicher
Mobility
E, G, H
Business-Enabler
Wert-schöpfungs-kette
Geschäftsidee
Geschäftsmodell
Produkt
Vertriebsmodell
Finanzierungspartner: Miet-Kauf / Leasing / Ratenkauf / etc. aber auch: Ermöglichung von Beteiligungsmodellen z.B. kommunale Windkraftanlage, Mieterstrom, usw.
Investoren
Fördermittel
Moderatoren
Sale-Stories
Business-Pläne
Prozesse
Spin-Offs

## Slide 89
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Holding (u.a. in Funktion des DSO)
als kommunaler Eigenbetrieb: Wahrnehmung der Interessen des obersten Dienstherren
als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen: Wahrnehmung von Geschäften im Bereich Energie / Wasser, Gewinn-Orientierung für neue Investitionen
Org.-Betreuung bei KfW-Anträgen, Firmengründung
Partnermanagement lokal und national
Controlling & Contracting
Netzbetrieb (TSO)
G/W/E/FW
Vertrieb
Kundenservices
IT und Innovation
Clientel
(Auszug)
Einzelperson
Größere Immobilien, WoWi, Kommunen, Institutionen, usw.
Bildungsein-richtungen
Firmenketten
Industriekunde
Bündelkunden / Einkaufsgemeinschaften
Portfolio
(ständig wachsend)
Solar
Klassische Heizung
Wärme-contracting
Kleine BHKW
Nahwärme-Stationen
Solar-Thermie
Wärmerück-gewinnung
Wind
Energie-speicher
Mobility
E, G, H
Business-Enabler
Wert-schöpfungs-kette
Geschäftsidee
Geschäftsmodell
Produkt
Vertriebsmodell
Finanzierungspartner: Miet-Kauf / Leasing / Ratenkauf / etc. aber auch: Ermöglichung von Beteiligungsmodellen z.B. kommunale Windkraftanlage, Mieterstrom, usw.
Investoren
Fördermittel
Moderatoren
Sale-Stories
Business-Pläne
Prozesse
Spin-Offs
Der Energieversorger der Zukunft: Vision ?
ein multi-funktionaler, Service-orientierter Konzern (als kommunaler Eigenbetrieb)
ein multi-funktionaler, Service- und Gewinn-orientierter Konzern (als Kapitalgesellschaft)

## Slide 90
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Holding (u.a. in Funktion des DSO)
als kommunaler Eigenbetrieb: Wahrnehmung der Interessen des obersten Dienstherren
als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen: Wahrnehmung von Geschäften im Bereich Energie / Wasser, Gewinn-Orientierung für neue Investitionen
Org.-Betreuung bei KfW-Anträgen, Firmengründung
Partnermanagement lokal und national
Controlling & Contracting
Netzbetrieb (TSO)
G/W/E/FW
Vertrieb
Kundenservices
IT und Innovation
Clientel
(Auszug)
Einzelperson
Größere Immobilien, WoWi, Kommunen, Institutionen, usw.
Bildungsein-richtungen
Firmenketten
Industriekunde
Bündelkunden / Einkaufsgemeinschaften
Portfolio
(ständig wachsend)
Solar
Klassische Heizung
Wärme-contracting
Kleine BHKW
Nahwärme-Stationen
Solar-Thermie
Wärmerück-gewinnung
Wind
Energie-speicher
Mobility
E, G, H
Business-Enabler
Wert-schöpfungs-kette
Geschäftsidee
Geschäftsmodell
Produkt
Vertriebsmodell
Finanzierungspartner: Miet-Kauf / Leasing / Ratenkauf / etc. aber auch: Ermöglichung von Beteiligungsmodellen z.B. kommunale Windkraftanlage, Mieterstrom, usw.
Investoren
Fördermittel
Moderatoren
Sale-Stories
Business-Pläne
Prozesse
Spin-Offs
Der Energieversorger der Zukunft: Vision ?
ein multi-funktionaler, Service-orientierter Konzern (als kommunaler Eigenbetrieb)
ein multi-funktionaler, Service- und Gewinn-orientierter Konzern (als Kapitalgesellschaft)

## Slide 91
Ingenieurbüro Rolf Müller-Hermes, Sophienstr.24, 23560 Lübeck, www.muellerhermes.de, 0172-4115240, muellerhermes@web.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit